## Slide 1: Dry Shoe Hanger
งานการพยาบาลห้องผ่าตัด กลุ่มงานผู้ป่วยใน

## Slide 2: ที่มาของปัญหา

## Slide 3: ที่มาของปัญหา

## Slide 4: แนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ทำอย่างไรให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

## Slide 5: แนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ออกแบบอุปกรณ์สำหรับแขวนรองเท้าภายหลังการล้าง

## Slide 6: แนวคิดของการออกแบบ
ต้องสามารถทำให้น้ำหยดออกจากรองเท้าตามแรงโน้มถ่วงของโลกได้ทุกซองทุกมุม มีการระบายอากาศขณะผึ่ง (ต้องแขวน)
ต้องเคลื่อนย้ายได้ (สะดวก)
ต้องมีปริมาณเพียงพอในการใช้ (ประสิทธิภาพ)
ง่ายในการใช้งาน (รวดเร็ว)

## Slide 7: เป้าหมาย
พัฒนากระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม
สนับสนุนเกิด ความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในการล้างและตากรองเท้าสำหรับใส่ในห้องผ่าตัด
ด้วย “Dry Shoe Hanger”

## Slide 8: ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ
แม่บ้านล้างรองเท้า
ตากรองเท้าแบบเดิม

## Slide 9: ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ
รองเท้าวางซ้อนในตะกร้า น้ำไหลจากคู่บนไปคู่ล่าง แห้งยาก
รองเท้าอยู่ในตะกร้า แน่นแออัด แห้งยาก
ต้องเตรียมรองเท้ามาเพื่อสำรองจำนวนมากเนื่องจากรองเท้าแห้งไม่ทันการใช้
ไม่มีที่ตากรองเท้าแม่บ้านจึงใช้ตะกร้าเป็นที่ตากรองเท้า และวางไม่เป็นระเบียบ
บางครั้งรองเท้าที่เก็บมาไม่แห้งสนิททำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนคู่ใหม่ที่แห้งกว่า

## Slide 10: กิจกรรมการพัฒนา
สำรวจการทำงาน
สังเกต บันทึกการทำงาน
เช้า เก็บรองเท้าครั้งที่ 1
มีบางส่วน ล้างบ่าย
จำนวนมาก ล้างเช้า
บ่าย เก็บรองเท้าครั้งที่ 2 ก่อนล้าง
จำนวนรองเท้าที่ล้างต่อวัน 4-5 ตระกร้า (ประมาณ 30-40 คู่ต่อวัน)
ใช้เวลาตาก ประมาณ 2 วัน
บ่าย ล้างรองเท้าทั้งหมด

## Slide 13
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 30 cm. ยาว 150 cm. มีล้อ มี 5 ชั้น
ชั้นล่างสุดสูงจากพื้น 30 cm. มีขอแขวนรองเท้า ด้านหน้า 15 คู่ ด้านหลัง 15 คู่ รวม 30 คู่ ตำแหน่งขอที่1 และ ขอที่ 15 ห่างจากเสา 5 cm ตำแหน่งขอที่ 2,3,4,5,....14 ห่างกัน 10 cm.
ชั้นที่ 2,3,4 ระยะห่าง 25 cm. มีขอแขวนรองเท้า ด้านหน้า 15 คู่ ด้านหลัง 15 คู่ รวม 30 คู่ ตำแหน่งขอที่1 และ ขอที่ 15 ห่างจากเสา 5 cm ตำแหน่งขอที่ 2,3,4,5,....14 ห่างกัน 10 cm.
ชั้นที่ 5 เป็นชั้นสำหรับวางของ เป็นแผ่นสแตนเสลทึบมีขอบกั้นกันของตก ขอบสูงประมาณ 5 cm. ถ้าสูงมากหรือน้อยเกินไปสามารถปรับลดความสูงของขอบได้ตามความสวยงามและเหมาะสม

## Slide 14: การวัดผลการเปลี่ยนแปลง
มีอุปกรณ์เฉพาะสำหรับการตากรองเท้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ การตากรองเท้าด้วย นวัตกรรม “Dry Shoe Hanger” รองเท้าแห้งเร็วสามารถเก็บได้ในวันถัดมา
สวยงาม ไม่เกะกะ ตากรองเท้าได้จำนวนมาก แห้งไว ใช้พื้นที่น้อย 0.45 (1.5x0.3) ตารางเมตร
มีที่เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดรองเท้า เช่น แปรงขัด ผงซักฟอก ทำให้สะดวก เป็นระเบียบ สวยงาม

## Slide 15: บทเรียนที่ได้รับ
“Dry Shoe Hanger” มีประสิทธิภาพในการใช้งานตรงตามวัถตุประสงค์
วางแผนพัฒนาต่อยอดเพื่อเผยแพร่ (จดลิกขสิทธิ์)
วางแผนผลิตแบบที่ 2 ที่มีความกระทักลัดลง
แบบที่ 1 ตากได้ 120 คู่ แบบที่2 ตากได้ 80 คู่
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องซักผ้ามาล้างรองเท้าแทนการขัดถูโดยคนงาน